Uputstvo za VP44/29 Tolbox

Uredjaj je namenjen za proveru rada i diagnostiku gresaka Vp44 elektronika pumpi

Uredjaj radi bez koritenja bosch stola.

Sa Vp 44/29 Tolbox-om mozemo testirati elktronike VP 44 I Vp 29 pumpi te diagnostikovati kvarove na njima.

Testiranje :

Testiranje elektronike bez senzora pozicije rotora i kao opicija (sa senzorm elektronike pumpi )

- Testira temperature

- Testira broj obrtaja

- Zvucna signalizacija ubrizgavanja goriva.

Diagnostivanje gresaka elektronike :

- Ispravnost tranzistora (kolicina ubrizgano goriva)

- Ispravnost stabilizatora napona

- ispravnost  “tantal” kondezatora

- Ispravnost vodova GND I VCC

- Ispravnost senzora pozicije rotora “sensor obrataja” (opciono)

Uredja se isporucuje bez  ispravljaca za napajanje 12v / 2A

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Odlemiti sensor obrtaja tako da nam ostanu slobodna 4 pina na Vp 44 elektronici pumpe.

- prikljuciti pumpu po slici

- odabrati prekidacem “type skroz gore 4 cilindra sredina 6 cilindara

- ukljuciti napajanje u Vp44/29 tolbox

Uredjaj ce testirati napone pumpe te ih prikazati na display – u . Ukoliko je neki od napona pogresan na display-u ce biti 3 puta ispisana poruka EROR koja ce blinkati Crveno – Zuto.

Na pr. ERROR GND VOLT. ili EROR  +5V VOLT.

Dugmetom “Select” odabrati tip pumpe tj elektronike pumpe.

Tasterom “Enter” potvrditi odabrano.

Elektronika ce poceti da radi .

(Ukoliko postoje greske u odabiru pumpe , neispravnosti CAN komunikacije pumpe

Na display-u ce biti ispisana poruka “ wrong select pump” ili haven’t CAN comm..”

, necete moci proci dalje u meni nego cete biti vraceni na selekciju pumpe)

U toku rada cuce se tih zvuk u ritmu okidanja ventila kolicine goriva .

Na ekranu ce se pojaviti ruler koji se polako popunjava, Nakon odredjenog vremena

5 do 10 sec (koliko je potrebno da tool box analizira oscilogram drajvera ventila)

Pojavice se poruka “IRLR OK” ako je transistor ispravan   ili “IRLR LOST” ako je transistor neispravan.

Dugmetom RPM mozemo menjati broj obrtaja od 250 – 1500 .

Svo vreme u toku rada na display-u mozemo pratiti obrtaje kao i temperaturu.

Ukoliko testiramo sensor *opciono

Sensor obrtaja ostaje na pumi te ga monitiramo u motor box, a elektroniku pumpe srafimo na motor box . procedura rada je ista samo sto obrtaje menjamo

U toku testa pumpe dumetom select.